PLIEGO de ESPECIFICACIONES para COMODATOS de  EQUIPOS con destino al SERVICIO de LABORATORIO CENTRAL del HOSPITAL "J. B. ITURRASPE "

RENGLÓN 1: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO POR QUIMIO - LUMINISCENCIA

RENGLÓN 2: CONTADOR HEMATOLÓGICO

RENGLÓN 3: CONTADOR HEMATOLÓGICO LASER

RENGLÓN 4: EQUIPO AUTOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO DE MEDIO INTERNO CON DESTINO A LA SECCION NEONATOLOGÍA DEL LABORATORIO

RENGLÓN 5: ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE, PH e  ION SELECTIVO

RENGLÓN 6: ANALIZADOR DE ION SELECTIVO

RENGLÓN 7: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO (QUIMICA CLINICA)

RENGLÓN 8: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO POR QUIMIOLUMINISCENCIA O MEIA

RENGLÓN 1: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO POR QUIMIOLUMINISCENCIA

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Autoanalizador  Automático por Quimioluminiscencia, para la realización de aproximadamente:

5.000 TSH

2.300 T4

1.200 SUB-U-BETA

600 FSH

600 ESTRADIOL

1.700 IGE

2.300 T4 Libre

600 CEA

400 CA125

1.200 PSA

1.000 Anti TPO

600 Prolactina

400 Alfa Feto Proteína

por el término de un año, con opción a renovación anual en un período máximo de dos años.

Especificar cuales de los siguientes analitos puede realizar el equipo, ya que es posible la necesidad de realización de los mismos, incluyendo el costo de cada analito, con el precio vigente por el tiempo de la presente licitación:

TIROGLOBULINA

ANTI-TIROBLOBULINA

MICROALBUMINURIA

17 OH PROGESTERONA

INSULINA

ACTH

CORTISOL

CA 19-9

TESTOSTERONA

LH

ERITROPOYETINA

FENOBARBITAL

AC. VALPROICO

FERRITINA

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- Sensibilidad.

- Rapidez: más de 60 determinaciones por hora.

- Simplicidad: de fácil operación para el personal.

- Gran rango lineal de respuesta.

- Larga vida media de los reactivos.

- Software de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pacientes y validación/registro de resultados) entre el equipo y nuestro actual sistema informático.

Se deberán proveer:

- El equipo nuevo o renovado a nuevo de no más de 4 años de uso.

- Todos los repuestos, consumibles e insumos necesarios para la realización de los tests solicitados.  La fecha de vencimiento de los reactivos entregados no deberá ser menor a 12 meses posteriores a la fecha de entrega.

- Controles y Calibradores necesarios, especificar los consumos y la frecuencia.

- Mantenimiento preventivo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 24 horas de solicitado.

- UPS para alimentación contínua.

- Instalación dentro de los 20 días corridos de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos para la impresión incorporados para la cantidad de tests especificada.

- Hardware y Software de base necesario para la implementación de la interfase de comunicación (PC, cables, sistemas operativos, etc.).

- Provisión de controles de calidad internos y externos.

RENGLÓN 2: CONTADOR HEMATOLÓGICO

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Contador Hematológico para la realización de 20.000 hemogramas reales, sin incluir controles ni calibradores,  por el término de un año, con opción a renovación anual en un período máximo de dos años.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- 18 parámetros: se realiza el conteo de células rojas, plaquetas, determinación de HB y cálculo de índices hematimétricos. Los glóbulos blancos son contados y diferenciados en 3 poblaciones: neutrófilos, linfocitos y las células medias (eosinófilos, monocitos y basófilos).

- Totalmente automático.

Se deberá entregar:

- El contador hematológico nuevo.

- Todos los repuestos, insumos y controles (1 kit mensual) y calibradores necesarios para la realización de los tests solicitados.

- Mantenimiento preventivo.

- Servicio técnico de emergencia (dentro de las 12 horas).

- UPS para alimentación continua.

- Instalación inmediata dentro de los 10 días de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos para la impresión incorporados para la cantidad de hemogramas especificada.

- Software de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pacientes y validación/registro de resultados) entre el equipo y nuestro actual sistema informático.

RENGLÓN 3: CONTADOR HEMATOLÓGICO LASER

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Contador Hematológico para la realización de 40.000 hemogramas reales (sin incluir controles ni calibradores),  por el término de un año, con opción a renovación anual en un período máximo de dos años.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- 24 parámetros: se realiza el conteo de células rojas, plaquetas, determinación de HB y cálculo de índices hematimétricos. Los glógulos blancos son contados y diferenciados en 5 poblaciones: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.

- Acceso continuo con opción del usuario a seleccionar perfiles (CBC y CBC + DIFF)

- Totalmente automático.

- Principio de análisis: Citometría de flujo con láser sólido semiconductor y fluorescencia, o similar.

- Capacidad de almacenamiento de 5.000 hemogramas completos.

- Poseer almacenamiento de datos, juntamente con los histogramas.

- Control de calidad interno.

- Posibilidad de conexión bidireccional.

- Debe poseer automuestrador.

- Debe poseer lectura por código de barras.

- Requerir un volúmen de muestra adecuado para uso en pacientes pediátricos y neonatos.

- Opcional: posibilidad de incorporar reticulocitos.

Se deberá entregar:

- Contador hematológico láser nuevo.

- Todos los repuestos, insumos, consumibles,  controles (1 kit mensual) y calibradores para la realización de los tests solicitados.

- Controles de calidad interno y externo.

- Mantenimiento preventivo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 12 horas de solicitado.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación inmediata dentro de los 20 días de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos y consumibles para la impresión incorporados para la cantidad de hemogramas especificada.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operativos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pacientes / validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informático.

RENGLÓN 4: EQUIPO AUTOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO DE MEDIO INTERNO CON DESTINO A LA SECCION NEONATOLOGÍA DEL LABORATORIO

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Analizador Multiparamétrico automático de estado Ácido-Base, metabolitos y electrolitos para 10.000 muestras reales anuales, es decir sin incluir controles ni calibraciones, por el término de un año, con opción a dos renovaciones anuales más.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- Medición simultánea de Bilirrubina, Co-oximetría, parámetros de la oxigenación, estado Acido-Base, metabolitos y Electrolitos.

- Parámetros: PH, PCO2, PO2, saturación de oxígeno, Na, K, Ca, Cl (Opcional), glucosa, lactato, bilirrubina, Hto, Hb y sus derivados (O2Hb, COHb, NHb, MetHb), Urea, más parámetros calculados.

- Totalmente automático.

- Tipo de muestras: Sangre entera, soluciones acuosas, plasma, sueros, dializados y orina.

- Sistema de calibración líquida, sin gases ni reguladores de presión.

- Volumen máximo de 200 ul para el análisis de todos los parámetros.

- Introducción de muestras mediante jeringas o capilares.

Se deberá entregar:

- El Analizador multiparamétrico para estado Acido-Base, metabolitos y electrolitos nuevo o renovado a nuevo de no mas de 2 años de uso.

- Todos los repuestos, insumos, consumibles, descartables, calibradores y controles necesarios para la realización de los tests solicitados.

- Mantenimiento preventivo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 12 horas de solicitado.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación inmediata dentro de los 20 días de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos  y consumibles para la impresión incorporados para la cantidad de muestras especificada.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operativos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pac / validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informático.

RENGLÓN 5: ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE, PH e  ION SELECTIVO

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Analizador de Gases en Sangre, PH e ION Selectivo, para la realización de 13.000 tests reales, por el término de un año, con opción a dos renovaciones anuales más.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- Totalmente automático, de fácil y rápido manejo.

- Volumen de muestra: entre 60 y 90 ul.

- El analizador debe aceptar muestras desde capilares o jeringas.

- Trabaja con sangre entera, suero o plasma.

- Los procesos de calibración y ciclos de limpieza totalmente automáticos.

- Con impresora integrada.

- Que permita la realización de control de calidad.

- Parámetros a medir: Gases en sangre: PCO2, PO2; P barométrica; PH; Electrolitos: NA - K - CL

Se deberá entregar:

- El equipo analizador acido base e Ion selectivo nuevo o renovado a nuevo de no más de un año de uso.

- Electrodos PO2, PCO2, PH, Referencia, Buffer, solución de limpieza y desproteinizador.

- Todos los repuestos, insumos, consumibles, calibradores y controles necesarios para la realización de los tests solicitados (incluye repuestos, reposición de electrodos, tubuladuras, gases, etc).

- Mantenimiento preventivo: una vez al mes como mínimo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 6 horas de solicitado.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación inmediata dentro de los 20 días de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos y consumibles para la impresión incorporados para la cantidad de tests especificada.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operativos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pacientes / validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informático.

RENGLÓN 6: ANALIZADOR DE ION SELECTIVO

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Analizador Ion Selectivo para la realización de 10.000 tests reales por el término de un año, con opción a dos renovaciones anuales más.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

Analizador ión selectivo totalmente automático, de fácil y rápido manejo. Volumen de muestra menor a 100 ul. Parámetros de medición: Na+, K+ y Cl-. Opcional: que permita la incorporación de Ca++ y Li+.

Trabaja con sangre entera, suero o plasma, orina diluída, soluciones de diálisis.

Los procesos de calibración totalmente automáticos.

Con impresora integrada.

Se deberá entregar:

- El equipo analizador ion selectivo nuevo.

- Electrodos Na, K, Cl, referencia, pack de reactivos buffer, etc.

- Todos los repuestos, insumos, consumibles y controles necesarios para la realización de los tests solicitados (incluye repuestos, reposición de electrodos, tubuladuras, etc).

- Controles y Calibradores necesarios.

- Mantenimiento preventivo, una vez al mes como mínimo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 6 horas de solicitado.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación inmediata dentro de los 20 días de solicitado.

- Con impresión de resultados con todos los insumos para la impresión incorporados para la cantidad de tests especificada.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operativos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pac / validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informático.

RENGLÓN 7: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO (QUIMICA CLINICA)

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Autoanalizador Automático Multiparamétrico para Química Clínica, para la realización de aproximadamente:

6.700 Albúmina

6.600 Amilasemia

6.400 Bilirrubina Directa

7.300 Bilirrubina Total

6.000 Calcio

13.000 Colesterol

3.100 Colinesterasa

2.200 CPK Total

27.000 Creatinina

21.000 Fosfatasa Alcalina

3.200 Fosfatemia

20.500 GOT

19.500 GPT

1.700 Gamma GT

41.000 Glucemia

5.000 HDL Colesterol

6.600 LDH

1.200 Proteínas Urinaria/ LCR

5.800 Proteínas Totales

2.200 Magnesio

9.500 Triglicéridos

36.000 Urea

9.700 Uricemia

2.300 Hb Glicosilada

5.000 LDL – Colesterol

2.300 Microalbuminuria

por el término de un año, con opción a dos renovaciones anuales más.

Tomándose estos valores como determinaciones reales, es decir sin incluir calibraciones, controles, etc.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- Analizador multicanal

- Automático de acceso aleatorio.

- Muestras de urgencia en cualquier momento.

- Almacén de reactivos refrigerados.

- Velocidad no menor de 300 test por hora para los test de química clínica (a efectos de la adjudicación se valorarán velocidades mayores).

- Visualización de la información en pantalla e impresión.

- Almacenamiento de la información de la técnica bioquímica en memoria.

- Programa incorporado de registro de estadísticas.

- Posibilidad de incorporar cualquier método analítico al software (no reactivo dependiente).

- Con sistema lavador de cubetas.

- Se considerará el menor consumo de agua destilada.

- Mantenimiento diario fácilmente operativo.

- Salida SR-232.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operactivos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informatico.

Se deberán proveer:

- El  equipo autoanalizador nuevo.

- Todos los repuestos (ej. filtros para compresor, etc), consumibles (ej. solución de lavado en cantidades suficientes) e insumos necesarios para la realización de los tests solicitados (incluyendo la provision de las copas de muestras, que como se consideran  descartables, deberán proveer la cantidad necesaria para realizar las determinaciones previamente mencionadas).

- La fecha de vencimiento de los reactivos entregados no deberá ser menor a 12 meses posteriores a la fecha de entrega.

- 73.000 copas de muestra descartables (para un año)

- Controles de dos niveles en cantidades suficientes para 3 corridas diarias como mínimo.

- Calibradores necesarios y suficientes para realizar una calibración semanal como mínimo.

- Mantenimiento preventivo, como mínimo una vez al mes.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 12 horas de solicitado.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación dentro de los 20 días corridos de solicitado.

- Con impresión de resultados y protocolos de resultados con todos los insumos necesarios para la impresión, en cantidad suficiente para el número de tests especificado.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operactivos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informatico.

RENGLÓN 8: ANALIZADOR AUTOMÁTICO MULTIPARAMÉTRICO POR QUIMIOLUMINISCENCIA O MEIA

I- DESCRIPCIÓN BÁSICA:

Para la realización de aproximadamente:

6.000 HBS AG

4.800 ANTI HBCore

6.000 ANTI HCV

HIV:

- OPCION 1:  4.000 HIV AG P24

10.000 HIV AG/ AC

- OPCION 2:  4.000 HIV AG/ AC

6.000 AC HIV

- OPCION 3:  4.000 HIV AG P24

10.000 HIV AC

2.200 TOXO IGM

Las determinaciones no incluyen calibraciones ni controles.

II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- Sensibilidad.

- Rapidez ( menos de 30 min.)

- Simplicidad.

- Fácil operación.

- Larga vida media de los reactivos.

- Software de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (carga de pacientes y validación/registro de resultados) entre el equipo y nuestro actual sistema informático.

Se deberán proveer:

- El equipo nuevo.

- Todos los repuestos, consumibles e insumos necesarios para la realización de las pruebas solicitadas. La fecha de vencimiento de los reactivos entregados no deberá ser menor a 12 meses posteriores a la fecha de entrega.

- Controles y Calibradores necesarios, especificar los consumos y la frecuencia.

- Mantenimiento preventivo.

- Servicio técnico de emergencia, dentro de las 24 horas de solicitado. Con provisión de reactivos y equipo modular para no discontinuar el trabajo.

- UPS para alimentación continua.

- Instalación dentro de los 20 días de solicitado.

- Con  opción de impresión de resultados. Todos los insumos necesarios incorporados.

- Deberán proveer el software y hardware (PC, cables, sistemas operactivos, etc.), que sirva de interfase de comunicación, que interactúe de manera directa, automática, on-line y bidireccional (validación / registro de los resultados) entre el equipo analizador y nuestro actual sistema informatico.

- Capacitación del personal a cargo de la empresa.

III-ESPECIFICACIONES GENERALES PARA  TODOS LOS RENGLONES

Los equipos entregados en comodato deberán ser nuevos o reacondicionados a nuevo de acuerdo a lo especificado en cada renglón (en cuyo caso se deberá presentar certificado donde se especifique la antigüedad del equipo, así como también, informe técnico donde conste garantía de óptimo funcionamiento del mismo).

Se probarán durante 3 meses; en caso de mal funcionamiento deberá ser reemplazado por otro equipo de las mismas características técnicas del adjudicado, el que también será probado por un período de 3 meses y en caso de mal funcionamiento se rescindirá el contrato.

A los fines de la adjudicación, se considerarán la provisión de controles de calidad externos, de firmas reconocidas.

El oferente deberá  enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos o fotografía del equipamiento indicando:

- Características operativas

- Características técnicas (similares o superiores a las arriba descripta).

- Características constructivas.

- Detalle de insumos, consumibles, repuestos, controles y calibradores.

- Posibilidades de ampliación futura.

- Cualquier otra  característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia (Ej. equipamiento de backup, alternativas de ofertas, etc.).

# IV-OPCIONALES

Los equipos se suministrarán con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento básico así como también el software y el hardware, no aceptándose la inclusión de alguno de ellos como opcional, sólo  se admitirán como tales aquellos que permitan  ampliar las funciones del equipo.

Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos como de provisión normal.

En caso de ser posible, el oferente deberá cotizar todos los elementos y accesorios que el equipo admita para futuras ampliaciones.

# V-ENTREGA

Los equipos será entregados funcionando en el servicio con manual de uso en castellano.   Los equipos, como así también todos los accesorios, insumos, etc., especificados en los renglones deberán ser entregados en el Servicio de Laboratorio Central del Hospital “J. B. Iturraspe”, cito en Bv. Pellegrini N° 3551 de la ciudad de Santa Fe.

# VI-CURSOS DE CAPACITACIÓN

El proveedor suministrará un curso de manejo para el personal bioquímico y técnico que operará los equipos en el Laboratorio del Hospital.

# VII-SERVICIO OFICIAL

El proveedor deberá especificar la localización del servicio técnico oficial mas cercano a la ciudad de Santa Fe, dirección y teléfono, mail, determinando forma de contactarse mas rápidamente.

VIII-ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA.

En las razones de adjudicación se tomará en cuenta los antecedentes y estructura de la empresa. Ubicación del servicio técnico más próximo a la localidad donde se instalarán los equipos. Se deberá  enviar estructura, antigüedad en el ramo y listado de instituciones públicas o privadas (dirección y teléfono) donde se encuentren funcionando aparatos similares de la marca.